## Slide 2: ارزشیابی/تاییدکردن تعیین برنامه‌ی پایش کیفیت اختصاصی
حسن بیات؛ دانش آموخته‌ی علوم آزمایشگاهی
کنگره‌ی ارتقای کییفت؛ سی و یکم فروردین 1392

## Slide 3
3
معیار‌های کیفیت
طراحی کیفیت
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
بازطراحی کیفیت
ارزشیابی روش
تضمین کیفیت

## Slide 4
ارزشیابی یعنی برآورد انحراف:
نتایجی که تولید خواهیم کرد چقدر با مقدار واقعی اختلاف خواهد داشت؟
آیا این مقدار انحراف به اندازه‌‌ای هست که به کاربرد جواب آسیب بزند یا نه؟

## Slide 5
              وستگارد:
              در آزمایشگاه باید ارزشیابی روش فرآیندی ضابطه‌مند باشد.
              ‌راه‌های مشخص برای:
              جمع‌آوری اطلاعات
              واکاوی اطلاعات
              داوری
نیازمند دانستن الزامات کیفیت است که به طور عینی مشخص کند یک آزمایش چقدر باید خوب باشد.

## Slide 6: مراجع تعیین خطای مجاز:
CLIA
http://www.westgard.com/clia.htm
European Recommendations for Biologic Goals for Imprecision and Inaccuracy
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
RCPA Quality requirements
http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-requirements.htm
Rililbak – German Guidelines for Quality
???

## Slide 7: گام‌های ارزشیابی روش:
خطی بودن؛ گستره‌ی قابل گزارش
نوسان؛ تکرارپذیری
نامیزانی
مداخله‌گرها و بازیافت
مرز تشخیص
CLIA
ضروری
در صورت نیاز

## Slide 8: گام‌های ارزشیابی روش:
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
نوسان؛ تکرارپذیری
نامیزانی
مداخله‌گرها و بازیافت
مرز تشخیص
√
ویژگی‌های مربوط به اعتمادپذیری
آیا دست‌کم 95% از داده‌های ما درون محدوده‌ی مجاز است؟
پیش‌نویس FDA برای کیفیت گلوکومترها:
99% درون TEa

## Slide 9: انواع خطا:
ثابت
نسبی
اتفاقی
سامانمند (منظم)
بررسی تکرارپذیری
مقایسه با روش مقیاس

## Slide 10: بررسی تکرارپذیری:
علت‌های خطای تصادفی:
پی‌‌پت کردن
زمانبندی
هم زدن
تشکیل حباب
نور
دمای پیرامون
تغییر کاربر
دستگاه های اتوماتیک: نبود یکدستی، ناپایداری دستگاه و شرایط واکنش
روش های دستی: تفاوت در تکنیک کارکنان

## Slide 11: بررسی خطای تصادفی
طول ارزیابی: درون دوری، درون روزی، روز به روز یا بین روزی
زمینه: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
تعداد سطح‌ها
تعداد سنجش: دست‌کم 20تا
نوع نمونه: استاندارد، کنترل تجاری، نمونه‌های بیماران
عواملی که باید در نظر گرفت:
برآورد خطای ما قابل اطمینان باشد

## Slide 12: محاسبه ها:
تکرار سنجش یک ماده:
نمونه‌های دوتایی بیماران:
CV = (S/X )100

## Slide 13: داوری:
کوتاه مدت (یک دوره یا یک روزه): پیش درآمد؛ بهترین اجرای یک روش
CV < ¼ ATE
تکرارپذیری بلند مدت: بررسی اصلی تکرارپذیری
CV < 1/3 ATE

## Slide 14: بررسی نامیزانی
جواب‌های تباد‌ل‌پذیر
روش به روش - آزمایشگاه به آزمایشگاه - در طول زمان
ژانت ب. کریزمن (مدیر ارشد اجرایی AACC):
«امسال سال پرکاری برای هماهنگ سازی بوده است... تلاش برای این که نتایج آزمایشگاهی در سراسر جهان قابل مقایسه باشند صرفنظر از این که در کجا، کی و با چه روشی انجام شده اند»
شماره ی اکتبر 2013 (آبان 92) CLN
چرا باید «میزان» باشیم؟

## Slide 15: ویژگی های روش مقیاس:
رسیدن رد آن به یک روش و/یا ماده‌ی مرجع
خطای مجاز کل کوچکتر از روش موردارزیابی (پایش کیفیت بسیار سختگیرانه)
رفتارش با نمونه‌ی موردمقایسه همسان با روش ما باشد
ردیاب‌پذیر بودن؛ TRACEABILTY
عدم قطعیت؛ MEASURMENT UNCERTAINTY
تبادل‌پذیری؛ COMMUTABILTY

## Slide 16
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
نمونه‌ی بیمار
جواب بیمار
عدم قطعیعت
پیشنهاد Tietz در 1977؛ پذیرفته و ارائه شده به وسیله‌ی ISO
سلسله مراتب ردیابی‌پذیری روش‌های روزمره به یک روش مرجع

## Slide 17
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
کورتیزول
PRM: کریستال کورتیزول؛ بررسی شیمیایی برای ناخالصی
NIST SRM 92
کالیبراتور اولیه: فرآورده‌ی کورتیزول با خلوص معین، مثلا 0.998 و CI 95% برابر 0.001±
ID-GC-MS
یک مجموعه سرم انسانی تکی ساخت IRMM
ERM-DA451/IFCC
تبادل‌پذیر با روش انتخابی مورد نظر
تبادل‌پذیر با روش روش روزمره

## Slide 18
تا 2012 حدود 30 آنالیت ردیابی‌پذیر به واحدهای SI
الکترولیت‌ها، متابولیت‌ها، استروئیدهای و هورمون‌های تیروئیدی
ERM-DA470K: پروتئین‌های سرم
مشکل با هورمون‌های پروتئینی
ERM-DA471K for cystatin C
…commutable for … Siemens N Latex cystatin C Test Kit run on a BN ProSpec (Siemens Healthcare Diagnostics), the Sentinel CH assay run on an Architect c16000 (Abbott Laboratories), and the Gentian cystatin C immunoassay performed on an Architect ci8200
The commutability of ERM-DA471/IFCC for use with additional manufacturer’s measurement procedures is being evaluated
JCTLM
IVD Directive EC 98/79/2003
ISO-15189
نتیجه‌ها باید به طور جهانی قابل مقایسه باشند و این نیازمند ردیابی‌پذیری مترولوژیک و گزارش کردن عدم قطعیت است

## Slide 19: عواملی که باید در نظر گرفت:
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد نمونه: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
دست کم در طول 5 روز کاری؛ در طول 20 روز بهتر است
به صورت دوتایی با هر دو روش
کیفیت نمونه مهمتر است از تعداد: اگر سطح نمونه‌ها در تمام گستره‌ی مهم بالینی گسترده باشد، 20 نمونه‌ هم کافی است
اگر اساس سنجش فرق می‌کند، باید 100 تا 200 نمونه استفاده شود تا اثر مداخله‌گرها بررسی شود.

## Slide 20: محاسبه‌ها:
اطمینان از کافی بودن تعداد داده ها برای برآورد خطا
محاسبه و برآورد خطا
کوچک: کلسیم، سدیم، پتاسیم
بزرگ: گلوکز، تریگلیسرید، HCG
بازه‌ی سنجش:

## Slide 21: محاسبه ها؛ 1) بازه ی سنجش کوچک است:
اطمینان پذیری
محاسبه‌ی نامیزانی
آزمون t-studeint
حساب کردن اختلاف میانگین ها

## Slide 22: محاسبه ها؛ 1) بازه ی سنجش کوچک است:
اطمینان پذیری با آزمون t
Y (آزمون) | X (مرجع) | D: Y – X
y1 | x1 | y1 –x1
y2 | x2 | y2 – x2
y3 | x3 | y3 – x3
… | … | …
yn | xn | yn - xn
Sdif = √ (£ (d – Bias)2/ (N – 1)
Bias = Y - X
t = Bias * (N / √ Sdif)
اگر t بزرگتر است از t بحرانی: اختلاف معنی‌دار است
"معنی"ش چیه؟
پیدا کردن t بحرانی برای احتمال مورد نظر از جدول توزیع t

## Slide 23: محاسبه ها؛ 1) بازه ی سنجش کوچک است:
اطمینان پذیری با آزمون t
Y (آزمون) | X (مرجع) | D: Y – X
y1 | x1 | y1 –x1
y2 | x2 | y2 – x2
y3 | x3 | y3 – x3
… | … | …
yn | xn | yn - xn
Sdif = √ (£ (d – Bias)/ (N – 1)
Bias = Y - X
t = Bias * (N / √ Sdif)
اگر t بزرگتر است از t بحرانی: اختلاف معنی‌دار است
"معنی"ش چیه؟
پیدا کردن t بحرانی برای احتمال مورد نظر از جدول توزیع t
اطمینان از کافی بودن تعداد داده ها برای برآورد خطا
محاسبه و برآورد خطا
Bias = Y - X
%Bias = (B / X) * 100
0
نمودار اختلاف
Y-X
X
پیش‌نویس FDA برای کیفیت گلوکومترها:
99% درون TEa
حداکثر اختلاف 20%
مرز نتیجه‌ی اختلافدار؛LER
(Limit of Erroneous Result)

## Slide 24: محاسبه ها؛ بازه ی سنجش کوچک است:
t test:
Sdif = ((£(y-x) – bias))/(n-1))^1/2
t = bias / (sdif / n^1/2)
t > t-crit ?
محاسبه ی نامیزانی
Bias = Y – X
%Bias = (B / X) * 100
مثال: سنجش T3
تعداد نمونه: 40
میانگین روش مرجع: 1.65 pg/L
میانگین آزمایشگاه فلان: 1.7 pg/L
t = 1.2 t-crit0.95 = 1.7
آیا با احتمال 95% اختلاف قابل اطمینان است؟
خیر
بین دو دستگاه اختلاف وجود ندارد؛ روش مورد بررسی میزان است:
Bias = 0

## Slide 25: محاسبه ها؛ بازه ی سنجش کوچک است:
مثال: سنجش هموگلوبین
تعداد نمونه: 45
میانگین روش مرجع: 14.60 g/dL؛ میانگین آزمایشگاه فلان: 14.75 meq/L
t = 4.2 t-crit0.95 = 1.7
آیا اختلاف قابل اطمینان است؟
بلی
Bias = 14.75 – 14.6 = 0.15 meq/L
Bias = (0.15/ 14.6) * 100 = 1%
برآورد قابل اطمنیان «اختلاف»
داوری: آیا این مقدار نامیزانی مهم است؟

## Slide 26: محاسبه ها؛ 2) بازه‌ی سنجش وسیع است:
ممکن است نامیزانی در سراسر بازه‌ یکسان نباشد؛
هرسطح تصمیم‌گیری جداگانه بررسی شود؛
برای هر سطح دست کم 40 نمونه؟
راه ساده‌تر؟
معادله‌ی بازگشت
(Regression)

## Slide 27: محاسبه ها؛ 2) بازه ی سنجش وسیع است:
؛ روش مرجع (مقیاس)X
Y؛ روش مورد ارزشیابی
Y (آزمون) | X (مرجع)
y1 | x1
y2 | x2
y3 | x3
… | …
yn | xn

## Slide 28: محاسبه ها؛ 2) بازه ی سنجش وسیع است:
اطمینان پذیری
محاسبه ی نامیزانی
r2 > 0.975
استفاده از معادله ی بازگشت خطی ساده
Simple Linear Regression
r =[ NΣXY - (ΣX)(ΣY) / Sqrt([NΣX2 - (ΣX)2][NΣY2 - (ΣY)2])] ضریب همبستگی:

## Slide 29
Y
همبستگی خوب
خط حداقل مجذورها
Y = A + BX
r2 > 0.975
B = (NΣXY - (ΣX)(ΣY)) / (NΣX2 - (ΣX)2) A = (ΣY - b(ΣX)) / N

## Slide 30
A: نمایانگر خطای سامانمند ثابت
Constant SE = A
B: نمایانگر خطای سامانمند نسبی
Proportional SE = B-1
X
Y
تفسیر معادله‌ی خط بازگشتY = A + BX
A = 0
B = 1
Y = X

## Slide 31
فقط خطای سامانمند ثابت
X
Y
Y = A + BX
A ≠ 0
B = 1
Y = -5 + X
CE =
PE = B - 1
= 1 – 1 = 0
A = -5
0
-5

## Slide 32
فقط خطای سامانمند نسبی
X
Y
Y = A + BX
A = 0
B ≠ 1
Y = 0.8X
CE = 0
PE = 0.8 - 1
= -0.2
= -20%

## Slide 33
خطای سامانمند ثابت و نسبی
Y = A + BX
A ≠ 0
B ≠ 1
Xc1
Xc2
CE
PE
CE
PE
SE
SE
Y = -5 + 0.8X
CE = -5
PE = 0.8 - 1
= -20%

## Slide 34
خطای سامانمند ثابت و نسبی
35
Y = A + BX
Glucose:
Y = 8 + 0.9X
CE = 8 mg/dL
PE = 0.9-1 = -0.1
A ≠ 0
B ≠ 1
Xc =100
Xc = 200
188
Xc =30
98
450
413
SE = +17%
SE = -8%
SE = -6%
SE = -2%

## Slide 35
خطای سامانمند ثابت و نسبی
26
Y = A + BX
Glucose:
Y = -10 + 1.2X
CE = -10 mg/dL
PE = 0.2
A ≠ 0
B ≠ 1
100
200
230
30
110
400
470
50
50
Bias = -13%
Bias = 15%
Bias = 10%
Bias = 0%
Bias = 17.5%
چرا برای بازه‌ی وسیع نباید از آزمون t استفاده کرد؟

## Slide 36: پرسش:
اگر r2 < 0.975 شد چه؟

## Slide 37
؛ روش مرجع (مقیاس)X
Y؛ روش مورد ارزشیابی
همبستگی ضعیف
10
50
20
5
10
r2 = 0.65
نباید از معادله‌ی این خط برای محاسبه‌ی نامیزانی استفاده کرد.

## Slide 38
X
Y
r2 < 0.975
X
Y
r2 > 0.975
r2 < 0.975
چرا r2 < 0.975 ؟
نوسان بالای نتایج

## Slide 39
X
Y
r2 = 0.986
X
Y
r2 = 0.764
r2 = 0.990
چرا r2 < 0.975 ؟
انباشته بودن نتایج
r2 : Range/SD

## Slide 40
r2 < 0.975
=> r2 < 0.975
آیا به این معنی است که روش ما اول غیرقابل قبول بود و با ادامه‌ی بررسی قابل قبول ‌شد ؟
پرسش؟
نه!
یعنی حالا برآورد ما قابل اطمینان است!
انباشتگی
پراکندگلی زیاد

## Slide 41
X
Y
r2 = 0.999
X
Y
r2 = 0.8
Y = 15 + 1.1 X
Y50 = 70
Bias = 40%
Y100 = 125
Bias = 25%
مهم: r2 > 0.975 دلیل میزان بودن روش نیست؛ حتا r2 = 1 !
Y = 1 + 1.02 X
r2 = 0.983
Y50 = 52
Bias = 4%
Y100 = 103
Bias = 3%

## Slide 42: اگر ادامه‌ی بررسی و افزایش نمونه‌ها ممکن نبود؟
دسته‌بندی داده‌ها و آزمون t جداگانه برای هر سطح تصمیم‌گیری
میانگین داده‌ها نزدیک به سطح تصمیم‌گیری؟ آزمون t میانگین و محدود کردن داوری به پیرامون میانگین

## Slide 43: شرایط دیگر:
خطی بودن
***

## Slide 44
خطی بودن
داده‌ی پرت
***
شرایط دیگر:

## Slide 45
خطی بودن
داده‌ی پرت
***
شرایط دیگر:

## Slide 46
خطی بودن
داده‌ی پرت
داده‌ی تاثیرگذار
TSH
2
1
4
3
5
20
r2 = 0.99
0.77
Y = 1.03X
شرایط دیگر:

## Slide 47
r2 > 0.975
برآورد «نامیزانی» از معادله‌ی خط بازگشت "قابل اطمینان" است.
YC = A + BXC
محاسبه‌ی نامیزانی
Y = A + BX

## Slide 48
r2 = 0.98 ; Y = -5 + 1.05X
Y50 = -5 + 1.05 * 50 = 47.5
Bias50 = 47.5 – 50 = -2.5
%Bias50 = (2.5/50) * 100 = 5%
Y100 = -5 + 1.05 * 100 = 100
%Bias100 = (0/100) * 100 = 0%
Y200 = -5 + 1.05* 200 = 205
%Bias200 = (5/200) * 100 = 2.5%
محاسبه‌ی نامیزانی؛ مثال
سنجش گلوکز

## Slide 49
Chart: کورتیزول
| 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 99 | 99 | 110 | 115 | 120 | 133 | 140 | 144 | 168 | 178 | 180 | 185 | 190 | 199 | 215 | 236 | 245 | 280 | 299 | 340 | 350 | 353 | 360 | 360 | 380 | 395 | 400 | 410 | 430 | 445 | 450 | 485 | 500
 | 82 | 85 | 96 | 99 | 100 | 106 | 120 | 99 | 110 | 120 | 123 | 140 | 150 | 154 | 179 | 190 | 195 | 200 | 206 | 216 | 233 | 255 | 266 | 300 | 322 | 363 | 375 | 380 | 385 | 390 | 415 | 430 | 440 | 450 | 460 | 455 | 465 | 475 | 506
Y150 = 158; %B = 5.3%
Y240 = 366 ; %B = 4.6%
Average Bias = 5%
محاسبه‌ی نامیزانی؛ مثال
سنجش کورتیزول
برآورد قابل اطمنیان «اختلاف»
داوری: آیا این مقدار نامیزانی مهم است؟
یادآوری: سنجش هموگلوبین
تعداد نمونه: 45
میانگین روش مرجع: 14.60 g/dL؛ میانگین آزمایشگاه فلان: 14.75 meq/L
t cal > t crit
برآورد قابل اطمنیان «اختلاف»
داوری: آیا این مقدار نامیزانی مهم است؟

## Slide 50: داوری
حساب کردن خطای کل سنجش:
TAE = B + 2CV
مقایسه با خطای کل مجاز:
TAE < ATE ?
حساب کردن عیار سیگما:
SM = (ATE – B) / CV

## Slide 51: داوری
حساب کردن خطای کل سنجش:
TAE = B + 2CV
مقایسه با خطای کل مجاز:
TAE < ATE ?
حساب کردن عیار سیگما:
SM = (ATE – B) / CV
SM | TAE (%) | CV | Bias (%) | آنالیت
 |  |  | 1 | Hb
 |  |  | 5 | Cortisol
CLIA: ATE Hb = 7%
3
6.7
2
3
11
5
پذیرفته
پذیرفته
با کیفیت؛ خوب
با کیفیت؛ خوب
ATE Cort. = 25%
چرا حساب کردن عیار سیگما؟
پرسش؟

## Slide 52: چرا عیار سیگما؟
رتبه‌ی کیفیت
SM | آنالیت
 | Hb
 | Cortisol
3
6.7
سرمرزی
خوب
خوب
کلاس جهانی
SM | رتبه
2 | ضعیف
3 | سرمرزی
4 | خوب
5 | عالی
≥ 6 | کلاس جهانی
خوبتر تر تر ...
SQC برای تضمین 95% جواب درست
N = 6;
1:3s/2of3:2s/R4s/3:1s/6x
Ped = 73%; Pfr = 7%
N = 1; 1:3s
Ped = 100%; Pfr = 0%
SQC به تنهایی کافی است.
می‌توان با Ped = 90% تولید بیش از 99% جواب درست را تضمین کرد!
SQC به تنهایی کافی نیست!

## Slide 53: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma
1s
5s

## Slide 54: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma
CV2 = 1.5CV1
CV2 = 3.5CV1

## Slide 55: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma
مثال:
میانگین و نوسان نمره‌های مستمر یک ماه اول سال سه دانش‌آموز:
19±1 ; 15±1.5 ; 12±3
قبولی در آخر سال: 10
کدام یک حاشیه‌ی اطمینان بیشتری دارد؟
قبولی کدامیک مطمئن‌تر است؟
مراقبت از کدام یک آسان‌تر است؟
مرز هشدار افت نمره برای هر دانش‌آموز:
6؛ 5؛ 4؛ 3
احتیاط‌های پیشگیرانه‌ی مناسب هر دانش‌آموز:
حداقل؛ متوسط؛ شدید
تناوب بررسی؟
تعداد افت نمره برای اقدام؟

## Slide 56: عیار سیگما Six metrics
TE = B + 2CV
SM = (TEa – B) / CV
}
TE

## Slide 57
+ TEa
- TEa
هدف
حاشیه‌ی امنیت و "درخطربودن" کیفیت
SM
2
Msafe
پرسش!
حفظ کیفیت کدام یک از این روش‌ها مراقبت (یعنی هزینه و زحمت) بیشتری نیاز دارد؟
مراقبت از کیفیت کدام روش کم‌دردسرتر است؟
1:2s/1:3s/2:2s/R4s/4:1s/8x

## Slide 58
پایش کیفیت:
گذاشتن سد سر راه خطرهای خراب شدن کار
گذاشتن زنگ هشدار
پایش کیفیت آماری SQC
طراحی برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 59
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 4
SM = 3
2
خراب شدن کارکرد: افزایش نامیزانی

## Slide 60
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 5
SM = 2.5
SM = 2
خراب شدن کارکرد: افزایش نوسان
TE
TE
TE

## Slide 61: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 62: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت
20% +
20% -
جاده‌ی TSH
8.5 سیگما
1.75 سیگما
6.5 سیگما
2.1 سیگما
3.8 سیگما
اصلا کیفیت ندارد که بخواهیم پایش کنیم!

## Slide 63: پاییدن خوبیت روش
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
آسان | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
خیلی خیلی آسان! | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 64: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
اجزای زنگ آماری:
ماده کنترل
مرزهای پذیرش/رد
معیارهای تفسیر

## Slide 65: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
ویژگی‌های یک زنگ هشدار ایدآل:
1) هرگاه اشکالی رخ داد زنگ بزند؛ احتمال خطایابی آن 100% باشد
Ped = 100%
2) وقتی اشکالی در کار نیست هرگز زنگ نزند؛ احتمال هشدار کاذب آن 0% باشد
Pfr = 0%
نداریم!

## Slide 66: پاییدن خوبیت روش
ویژگی‌های یک زنگ هشدار عملی:
Ped ≥ 90%
Pfr ≤ 5%

## Slide 67
نمودار کارآیی توان‌
Power Function Graph

## Slide 70: CLSI C24-A3. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures. 2006
SM
3
4
5
6

## Slide 71: CLSI C24-A3.
1.65
3
4
5
6
Hb A1C: ATE = 7% ; B = 0% ; CV= 1.1%
SM = 6.4
B = 2% ; CV= 1.4%
SM = 3.6

## Slide 72: CLSI C24-A3.
1.65
3
4
5
6
Hb A1C: ATE = 7% ; B = 0% ; CV= 1.1%
SM = 6.4
B = 2% ; CV= 1.4%
SM = 3.6

## Slide 73: CLSI C24-A3.
1.65
3
4
5
6
TSH: ATE = 20% ; B = 10% ; CV= 8%
SM = 1.3

## Slide 74: CLSI C24-A3.
1.65
3
4
5
6
TSH: ATE = 20% ; B = 5% ; CV= 7%
SM = 2.2
B = 5% ; CV= 5.5%
SM = 2.7

## Slide 75
تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت با توجه به توان خطایابی معیار انتخاب شده
پایش کیفیت:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار آماری برای خطر باقیمانده
برنامه‌ی پایش کیفیت:
ایجاد توازن بین بخش آماری و غیرآماری

## Slide 76: CLSI C24-A3.
1.65
3
4
5
6
TSH: ATE = 20% ; B = 5% ; CV= 6%
SM = 2.5
B = 5% ; CV= 5.5%
SM = 2.7
B = 2% ; CV= 4%
SM = 4.5

## Slide 77: روند تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت:
≥ 90%
راهکار HI-Ped
را برگزینید
راهکار Mod-Ped
را برگزینید
راهکار Low-Ped
را برگزینید
50 - 90%
< 50%
Ped ?

## Slide 78: راهکار پایش کیفیت سنجش (AQCS)
Hi-Ped
90%
Mod-Ped
50%
هزینه‌های پایش کیفیت آماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
پ ک را با توجه به پایداری روش مطلوب کنید
پ ک با داده‌های بیماران را بیفزایید
کاربر مناسب بگمارید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
Low-Ped
<50%
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
مستند کردن سامانه‌ی پایش کیفیت کل: نوشتن برنامه‌ی پ ک
هیچ قانون QC یکتایی که به کار همه‌ی روش‌ها بیاید وجود ندارد؛ حتا قانون وستگارد!
Doing Right QC Right!

## Slide 79: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
6 سیگما:
N = 2
معیار: 3.5s یا 3.s
5 سیگما:
N = 2
معیار : 3s برای بالای 5 سیگما و 2.5s برای زیر 5 سیگما
4 سیگما:
N = 4
معیار : 2.5s یا «چندقانونی»؛ چندقانونی بهتر است و می‌توان از مزیت افزودن قانون "پس‌نگر" نیز بهره‌مند شد.

## Slide 80: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
زیر 4 سیگما:
حداکثر QC ممکن:
N=6; 1:3s/2ofs:2s/R4s/3:1s/6X; Pfr=6-7%
حداکثر نگهداری پیشگیرانه
بررسی‌های اختصاصی دستگاه و کارکرد
باتجربه‌ترین کارمند

## Slide 81: چرا عیار سیگما؟
رتبه‌ی کیفیت
SM | آنالیت
 | Hb
 | Cortisol
3
6.7
سرمرزی
خوب
خوب
کلاس جهانی
SM | رتبه
2 | ضعیف
3 | سرمرزی
4 | خوب
5 | عالی
≥ 6 | کلاس جهانی
خوبتر تر تر ...
SQC برای تضمین 95% جواب درست
N = 6;
1:3s/2of3:2s/R4s/3:1s/6x
Ped = 73%; Pfr = 7%
N = 1; 1:3s
Ped = 100%; Pfr = 0%
SQC به تنهایی کافی است.
می‌توان با Ped = 90% تولید بیش از 99% جواب درست را تضمین کرد!
SQC به تنهایی کافی نیست!

## Slide 82
توصیه‌ی Bio-Rad به مشتریانش برای پایش کیفیت RIQC
کنفرانس AACC/ASCLS – آگوست 2013 (شهریور 92)
کیفیت بیش از 6 سیگما: 1 کنترل در روز
کیفیت 4 تا 6 سیگما: 2 کنترل در روز
کیفیت 3 تا 4 سیگما: 4 کنترل در روز
کیفیت کمتر از 3 سیگما: 9 کنترل در روز؛ نمونه‌های بیماران دوبار آزمایش شود و میانگین گرفته شود.

## Slide 83: منابع:

## Slide 84: منابع:
Basic Method Validation; 3rd edition; 2008
منبع:
شاد باشید